ANEXĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE FOC SI APĂ

HAINA PROTECTIE FOC SI APA

Material: Bizflame™ Rain 250g

Captuseala: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac 170g

Caracteristici:

• Materialul ignifug cu tratament impermeabil pentru

prevenirea infiltrări apei

• Banda reflectorizanta premium ignifuga

Inscripționat

- pe spate

- pe piept stânga conform model

PANTALON PROTECTIE FOC ŞI  APĂ

si  pantalonii  ignifugi

Material: Bizflame™ Rain 250g

Captuseala: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac 170g

Caracteristici:

• Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne

infiltrarea apei

• Banda reflectorizanta premium ignifuga .

• Benzi ajustabile pentru inchidere cu catarame durabila

BOCANCI PROTECTIE CU TALPA REZISTENTA LA FOC

•Bocanci de protecţie cu bombeu și lamelă antiperforație compozit,

•Talpă rezistentă la apă,antistatică, antialunecare, din PU/ cauciuc

rezistentă la uleiuri cu absorbția energiei în călcâi.

•Parte superioară din piele respirabilă și componente reflectorizante

pentru o vizibilitate sporită.

•Talpă unică din PU/ cauciuc.

CASCA PROTECTIE

• Cască de protecție ABS tip  "șapcă de baseball"

pentru a îmbunătăți vederea verticală.

• Posibilitatea de montare viziera purtată în fața sau in spate,

pentru a reduce împiedicarea.

• Ham poliamidă : 3 benzi textile cu 8 puncte de fixare.

• Bandă din burete contra transpirației.

• Buton de ajustare pentru mărimea capului de la 53-63 cm.

• 2 posibile pozitii ale rotirii de Cap (sus/jos)

pentru un confort mai bun.

• Izolație electrică de la 1 000 VAC la 1 500 VDC.

# Text boxes

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ ORADEA

ECHIPA INTERVENȚIE

Sigla CAO

COMPANIA DE APĂ