|  | Punct de lucru Tinca | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. 36.096 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 27.10.2020 |

Către,

Comisia Tehnică

Prin prezenta vă solicităm să analizati si sa avizati  achizitionarea 2 ( doua)buc convertizoare de frecventa , pentru Statia de Epurare Calacea:

- 1 buc. este necesar pentru a putea reduce debitul pompelor de la intrare  apa uzata.

-1 buc. este necesar pentru a putea controla sulflanta de aer si pentru a reduce consumul de electricitate.

Mai jos vă transmitem caietul de sarcini cu caracteristicile si cerinţele tehnice minime solicitate .

Aprobat

Director Tehnic

ing.Critian POPA

# Caiet de sarcini

Produsul: Convertizor frecventa

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către  ofertant, propunerea tehnică.

În documentaţia tehnică se va prezenta FIŞA produsului oferit cu datele tehnice şi constructive.

FIŞA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Convertizor de frecventaCantitate: 2 buc

COD CPV: 32552420-7

PARTI COMPONENTE:

- Convertizor de frecventa

CERINTE  TEHNICE:

| Fişă tehnică nr. 1 " Convertizor de frecventa " 2 buc |
| --- |
|  | CERINŢE TEHNICE MINIMALE |  | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
|  | Alimentare Putere Curent nominal Protocol comunicare Intrari analogice Intrari digitale Iesiri analogice Iesiri digitale Posibilitate afisare parametri functionare si reglarea parametrilor cu display si butoane | Trifazata 7.5kw 17 A CANopen,modbus RTU (conector RJ45) 3 intrari 7 digitale 1 analogica 3 digitale DA |  |

Alte solicitari:

- Siguranta in exploatare;
- Durata de viata indelungata ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica)si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Convertizor frecventa |  |  |

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data achizitiei

Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire).

Sursa de finantare:Plan dotari Tinca 2020

Pret estimativ:           8 000 RON + TVA     (4 000 RON/buc)

Sef punct de lucru                                                                             Întocmit

ing. Lászlo ONUȚ                                                                 ing. Ionuţ ARDELEAN