Anexa

CAIET DE SARCINI

1.Fierăstrău sabie cu acumulator 18V

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minimale impuse | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Tensiune acumulator: 18 V Tip acumulator: Li-Ion XR Capacitate acumulator compatibil: 5,0 Ah Adâncime de tăiere: lemn 300 mm Metal 100 mm PVC 160 mm Lungimi cursă: 28.6 mm Număr de curse: 0-2900 curse/min Dimensiuni max(L x H) 363 x 203 mm Greutate fără acumulator: 2,3 kg Vibratie brat taiere lemn: 22 m/s2 Vibratie brat taiere placi: 17.5 m/s2 Intensitate sonora : 88 dB(A) Intensitate acustica : 99 dB(A) Echipament: Valiză depozitare 2 acumulatori min 5,0 Ah Încărcător acumulatori |  |

2. Raşchetă rotativă pentru PEHD DN 75- 315

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice minimale impuse | Corespondenţă propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Domeniu de lucru: Ø 75 – 315 mm (exterior) Lungime răzuire: 137 mm Dimensiuni max (L x l x H) 510 x 310 x 410 mm Greutate fără accesorii: max 4,5 kg Echipament: Valiză depozitare şi transport Kit adaptoare pentru dimensiunile cuprinse între Ø 75 – 315 mm Cuţit rașchetă de schimb |  |