ANEXĂ

Fisa tehnica – Cutie de protecție pentru robinetul de concesie

Domeniu de aplicare

Cutia de protecție pentru robinetul de concesie este destinata protejării capetelor de tija pentru robineţii montați subteran

Materiale

- Corp   - fonta (EN GJL 250) vopsire cu email epoxi, sau material plastic

- Capac cutie - fonta (EN GJL 250) vopsire cu email epoxi

- Tija legătura - otel

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE              CARACTERISTICI TEHNICE

| H | Ø1 | Ø2 |
| --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (mm) |
| 150 | 130 | 180 |

CARACTERISTICI TEHNICE

## Racorduri compresiune (mufă, cot, teu, dop)

ELEMENTE GENERALE

Racordurile (mufă, cot, teu, dop) sunt fitinguri de îmbinare sau de ramificaţie prin compresiune şi/sau filetate, pentru ţevile din PEHD. Acestea sunt utilizate în instalaţiile de alimentare cu apă rece, reţele exterioare sau instalaţii interioare aferente clădirilor.

Fitingul este alcătuit din următoarele elemente principale:
- corp racord;
- mufă de strângere;
- colier de compresie;
- bucşă de presare pe ţeavă PEHD;
- O-ring, pentru etanşare.

PARAMETRII TEHNICI ŞI FUNCŢIONALI

Corp: Polipropilenă, copolimer de înaltă calitate.

Garnitură inel despicat: polioacetal.

Inel ranforsare: oţel inoxidabil pentru filetele interioare.

Garnitură tip O-ring: cauciuc nitrilic NBR, sau EPDM, sau FPM.

Presiune nominală 16 bar.

Rezistenţă la temperatură: -20 - +65 grade Celsius.

Sistem de etanşare tip hidraulic.

SPECIFICAŢII DE PERFORMANŢĂ

Sistem etanşare tip hidraulic cu garnitură tip O-ring captivă fără presarea mecanică a garniturii.

Asamblarea fitingului cu ţeava PEHD fără detaşarea piuliţei, doar deşurubarea acesteia.

Fitingurile vor fi însoţite de Agrement şi Aviz Tehnic,  Aviz sanitar/Notificare emisă de către Ministerul Sănătăţii (Institutul Naţional de Sănătate Publică) pentru utilizarea produselor în reţelele de alimentare cu apă potabilă.

Garanţie 24 luni de la livrare