|  | Sector Reţele Apă | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 03.02.2021 |

CARACTERISTICI TEHNICE

## Cămin apometru PE-HD Dn 500 pre-echipat, făra contor

ELEMENTE GENERALE

Rolul căminelor este de a protecteja elementele instalației de alimentare cu apă, de a permite citirea, inspectia și accesul personalului la instalații.

Sunt produse monobloc, fabricate din polietilena și pot fi montate în zone pietonale sau spații verzi unde nu există trafic rutier și unde se poate realiza ușor accesul pentru citirea sau inspectarea apometrelor.

CARACTERISTICI SPECIFICE

- Confecționat din polietilenă;

- Rezistent la acțiuni mecanice și coroziune;

- Etanș la apa freatică prin intermediul garniturilor de cauciuc;

- Izolat termic;

- Capac necarosabil din PE, clasa A-15, pentru zonă pietonală;

- Capac prevăzut cu cameră de formare a pernei de aer impotriva inghețulu și rezistență mecanică ridicată;

- Structură de tip labirint pentru prevenirea infiltrării apei pluviale între corpul căminului și capacul acestuia.

DIMENSIUNI

- Diametru 500 mm;

- Înălțime 800 mm.

L.D./L.D.