# Caiet de sarcini

Produsul: Robinet cu ventil si plutitor

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către  ofertant, propunerea tehnică.

În documentaţia tehnică se va prezenta FIŞA produsului oferit cu datele tehnice şi constructive.

FIŞA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Robinet cu ventil si plutitor

Cantitate: 2 buc

COD CPV: 384220009

POZITIA DE MONTAJ:-orizontal

CERINTE  TEHNICE:

| Fişă tehnică nr. 1 "Robinet cu ventil si plutitor " 2 buc |
| --- |
|  | CERINŢE TEHNICE MINIMALE |  | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
|  | Tip robinet Carcasa Dimensiune Presiune operare Modalitate prindere KVs la deschidere maxima Plutitor Tije plutitor | Corp drept fonta ductila, vopsit electro-static,cu pulbere , avizat pentru apa potabila Dn 100 Pn 10 flanşe Dn 100, Pn16 conf.ISO 2084 min 50 mc/h INOX sau vopsit electro-static,cu pulbere , avizat pentru apa potabila INOX sau vopsit electro-static,cu pulbere , avizat pentru apa potabila |  |

Alte solicitari:

- Siguranta in exploatare;
- Durata de viata indelungata ;

-Greutate mica si volum redus al componentelor ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta :agrementul tehnic aferent produsului, aviz sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii inclusive, o mostra tip imagine (poza) .

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsul se va livra in termen de 30 de zile de la semnarea contractului

- livrarea se va face la S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Produsul la livrare va fi însoţit de:

-Declaraţie de conformitate sau o altă documentaţie ce atestă conformitatea;

-Cartea tehnică a produsului în limba român

Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | robinet cu ventil si plutitor | 2 buc. |  |

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie. Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire)

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data achizitiei

- Service asigurat in perioada de garantie

Sursa de finantare:Plan dotari Olcea 2020

Pret estimativ:  6 000 RON + TVA

Întocmit

ing. Lászlo ONUȚ