|  | Sector Canal | CAIET DE SARCINI MICA MECANIZARE | Nr. înreg. 20.517 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 27.05.2022 |

Avizat

Director Tehnic
         Ing. Cristian POPA

CAIET DE SARCINI

FURNIZARE ECHIPAMENTE MICĂ MECANIZARE

Valoarea estimată – 129.000  lei fără T.V.A., conform anexei de mai jos :

| Nr. crt. | Denumire utilaj | U.M. | Cantitate | Preţ Unitar Estimat (lei fără TVA) | Preţ Total (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Obturator - (perne de etanșare canalizare) Dn200 - 600mm | buc. | 2 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 2. | Obturator - (perne de etanșare canalizare) Dn500 - 1200mm | buc. | 2 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 3. | Generator de Curent și Sudură | buc. | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4. | Ciocan Demolator | buc. | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5. | Ciocan Rotopercutor cu Acumulator | buc. | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. | Polizor Unghilar cu Acumulator | buc. | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 7. | Placă Vibrocompactoare reversibilă | buc. | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8. | Mai Compactor | buc. | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. | Nivelă Optică + Trepied + Miră | buc. | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Valoare estimată procedură – lei fără TVA |  | 129.000,00 |

- OBTURATOR – (PERNE DE ETANSARE CANALIZARE) DN200-600MM

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1 | Material neopren = DA; |  |
| 2. | Etansare conducta (rotunda, avoida, patrata) = DA; |  |
| 3. | Supapa de siguranta cu alarma = DA; |  |
| 4. | Furtun pentru Umflare = min. 10ml; |  |
| 5. | Piese de Contectare Furtun = Da; |  |
| 6. | Element de fixare = DA. |  |

- OBTURATOR – (PERNE DE ETANSARE CANALIZARE) DN500-1200MM

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Material neopren = DA; |  |
| 2. | Etansare conducta (rotunda, avoida, patrata) = DA; |  |
| 3. | Supapa de siguranta cu alarma = DA; |  |
| 4. | Furtun pentru Umflare = min. 10ml; |  |
| 5. | Piese de Contectare Furtun = Da; |  |
| 6. | Element de fixare = DA. |  |

- GENERATOR CURENT ȘI SUDURĂ

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Utilizare sudură sau generator = DA; |  |
| 2 | Putere generator maxima (kWA) = min.2.5; |  |
| 3 | Curent sudură la 35% = min. 200A; |  |
| 4 | Tip electrod: 2.0 ÷ 4.0 mm; |  |
| 5 | Tensiune 230V = DA; |  |
| 6 | Frecventa generator = min. 40kHz; |  |
| 7 | Grad protectie IP23 = DA; |  |
| 8 | Motor pe benzina = 1 cilindru; |  |
| 9 | Putere motor ( CP) = min. 6; |  |
| 10 | Putere generator continua (kWA) = min. 2; |  |
| 11 | Capacitate rezervor combustibil = min. 3 litri; |  |
| 12 | Racire aer = DA; |  |
| 13 | Sistem de pornire = sfoara; |  |
| 14 | Masa = max. 45 kg; |  |
| 15 | Dimensiuni maxime L x l x H ( mm ) = max. 440 x 400 x 500; |  |
| 16 | Nivel zgomot = max. 80 dB; |  |
| 17 | Prize la 230V = min. 1 buc; |  |
| 18 | Clasa de izolație = H; |  |
| 19 | Maner transport = DA; |  |
| 20 | Autonomie = min 2.5h la 60% din capacitate; |  |
| 21 | Randament = min. 145A – 60%; |  |
| 22 | Cabluri de sudura = (10m+8m, 35mm2); |  |
| 23 | Cărucior cu manere = DA. |  |

- CIOCAN DEMOLATOR

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Puterea nominala ( W ) = 2000 ÷ 2300; |  |
| 2. | Energie minima de percutie = 62(Joule); |  |
| 3. | Frecventa batailor in gol (batai / min.) = 1000 ÷ 1200; |  |
| 4. | Sistem de prindere (portscula hexagonala universala) 28mm(1 1/8”) = DA; |  |
| 5. | Lampa de semnalizare intrerupere cablu alimentare = DA; |  |
| 6. | Intrerupator cu parghie de actionare mare pentru usurinta in exploatare = DA; |  |
| 7. | Alimentare energie = 230V , 50Hz; |  |
| 8. | Sistem antivibrant = DA; |  |
| 9. | Manere cu sistem de contrabalansare pentru reducerea vibratiilor = DA; |  |
| 10. | Masa (gol) = max. 30 kg; |  |
| 11. | Perii carbon interschimbabile din exterior = DA. |  |

- CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACUMULATOR

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Tensiunea acumulatorului = min.18 V; |  |
| 2. | Energie minima de percutie (Joule) = min. 2.6; |  |
| 3. | Greutate inclusiv cu acumulator = max. 4 kg; |  |
| 4. | Capacitate acumulator = min. 5Ah; |  |
| 5. | Mandrina rapida = DA; |  |
| 6. | Mandrina rapida SDS-PLUS (montata) = DA; |  |
| 7. | Limitator reglare adancime = DA; |  |
| 8. | Maner lateral = DA; |  |
| 9. | Diamteru gaurire in lemn = min. 27mm; |  |
| 10. | Diamteru gaurire otel = min. 12mm; |  |
| 11. | Diamteru gaurire in zidarie = min. 22mm; |  |
| 12. | Diamteru gaurire in beton = min. 25mm; |  |
| 13 | Turatie motor (in gol) nominala = min. 950rpm; |  |
| 14. | Numar percutii la turatie nominala = min.4250 percutii/min; |  |
| 15. | Vibratie = max. 14m/s; |  |
| 16. | Nivel Zgomot = max.104dB; |  |
| 17. | Tip motor = fara perii; |  |
| 18. | Mandrina interschimbabila = Da; |  |
| 19. Produsul va fi livrat cu: |
|  | 2 acumulatori Li-Ion18V, min.5Ah; |  |
|  | Incarcator rapid; |  |
|  | - Valiza profesioanala pentru transport. |  |

- POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Turatie de mers în gol reglabila in trei trepte = intre 4.500 -9.000 rot/min; |  |
| 2. | Tensiunea acumulatorului = min.18 V; |  |
| 3. | Greutate inclusiv accumulator = max. 3 kg; |  |
| 4 | Capacitate accumulator = min. 5Ah; |  |
| 5 | Timp de incarcare accumulator = max. 45 min. (5 Ah); |  |
| 6 | Arbore de slefuit M14 = DA; |  |
| 7 | Orificiu diametru = min. 22.2 mm; |  |
| 8 | Diametru disc de degrosare/taiere = min.125 mm; |  |
| 9 | Diametru disc abraziv = min.125 mm; |  |
| 10 | Protecție suprasolicitare motor = DA; |  |
| 11 | Protecție suprasolicitare acumulator = DA; |  |
| 12 | Modul Bluetooth = DA; |  |
| 13 | Mâner antivibratie = DA; |  |
| 14 | Piulita cu fixare rapida = DA; |  |
| 15 | Aparatoare de protective = DA; |  |
| 16 | Flansa de prindere = DA; |  |
| 17 Produsul va fi livrat cu: |
|  | - 2 acumulatori 18V, 5Ah; |  |
|  | - Incarcator rapid; |  |
|  | - Valiza pentru transport. |  |

- PLACĂ VIBROCOMPACTOARE REVERSIBILĂ

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Motor termic in 4 timpi = DA; |  |
| 2. | Putere motor minim = 5,5 CP (3,6kW/3600rpm); |  |
| 3. | Pornire motor la sfoara = DA |  |
| 4. | Combustibil benzina = DA; |  |
| 5. | Viteza de lucru minima = 20 m/min; |  |
| 6. | Forta centrifuga = min.15kN; |  |
| 7. | Frecventa = min. 100Hz; |  |
| 8. | Dimensiuni talpa minimă (Lxl) = min.565x400mm; |  |
| 9. | Greutate = max. 85kg; |  |
| 10. | Rezervor de apa = DA; |  |
| 11. | Kit stropire cu apa pentru compactarea asfaltului = DA; |  |
| 12. | Maner ergonomic pentru a facilita transportul = DA; |  |
| 13. | Cadru de protectie metalic pentru motor = DA; |  |
| 14. | Control al vitezei de deplasare, inainte-inapoi = DA; |  |
| 15. | Carlig de ridicare pentru macara = DA; |  |
| 16. Accesorii suplimentare obligatorii: |
|  | Kit roti pentru manipulare usoara; |  |
|  | Cauciuc pentru compactarea pavajului!. |  |

- MAI COMPACTOR

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Motor in 4 timpi, cu racire aer = DA; |  |
| 2. | Capacitate cilindrica = min. 90cm³; |  |
| 3. | Putere motor (CP) = min. 3.9; |  |
| 4. | Combustibil benzina = DA; |  |
| 5. | Consum combustibil = max. 1.7l/h; |  |
| 6. | Capacitate rezervor benzina = min. 2.5l; |  |
| 7. | Sistem de pornire = la sfoara; |  |
| 8. | Greutatea de lucru = max. 75 kg.; |  |
| 9. | Capacitate compactare = min.115m²/h |  |
| 10. | Cursa = min.75mm; |  |
| 11. | Indicator Led (nivel scazut de ulei) = DA; |  |
| 12. | Latime talpa de lucru ( L x l ) = min. 320 x 280 mm; |  |
| 13. | Adancime de comprimare = min. 65 cm; |  |
| 14. | Forta de compactare (kN) = min.14; |  |
| 15. | Frecventa loviturilor = min. 650 lov./min; |  |
| 16. | Nivel zgomot max = 104,6 dB; |  |
| 17. | Vibratia la operator max = 2,5 m/s2; |  |
| 18. | Dimensiuni max.(mm) = 700 x 370 x 1050; |  |
| 19. | Turație (rot/min) = min. 3500. |  |

- NIVELĂ OPTICĂ + TREPIED ALUMINIU + MIRĂ ALUMINIU

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Precizie ridicata = DA; |  |
| 2 | Compensator magnetic = DA; |  |
| 3 | Protectie impotriva aburirii = DA; |  |
| 4 | Factor de marire = min. 31x; |  |
| 5 | Acuratete (Precizie) = max. 0.8mm/km; |  |
| 6 | Acuratete (Precizie cu micrometru) = max. 0.6mm/km; |  |
| 7 | Imagine Dreaptă = DA; |  |
| 8 | Focus = min. 20cm; |  |
| 9 | Factor de protectie (rezistenta la praf si apa) = DA, IPX6; |  |
| 10 | Distanta minima de focalizare = max. 0,5m (fata de mira); |  |
| 11 | Greutate = max. 2Kg; |  |
| 12 | Diametrul lentilei = min. 41mm; |  |
| 13 | Lungimea telescopoului = max. 240mm; |  |
| 14 | Acuratete compensator = max. 0.4”; |  |
| 15 Produsul va fi livrat cu: |
|  | - Trepied Aluminiu = DA; |  |
|  | - Mira telescopica aluminiu 5m, blocaj din m in m cu husa protectie/transport = DA; |  |
|  | - Capac lentile = DA; |  |
|  | - Cheite reglaj = DA; |  |
|  | - Fir cu Plumb = DA; |  |
|  | - Geanta pentru transport = DA. |  |

NOTĂ:

Atașat ofertei se vor prezenta specificaţiile tehnice (Fisa Tehnică), o mostră tip imagine

(poză), inclusiv producătorul si marca. Documentele prezentate vor fi în limba română.

Garanţia oferita va fi de minimum 12 luni de la receptia produselor.

MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI FINANCIARE:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | UM/ Buc. |  | Preţ unitar lei fără TVA | Preț total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 3. |  | 4. | 5. |
| 1. | Obturator - (perne de etanșare canalizare) Dn200 - 600mm | 2 |  | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 2. | Obturator - (perne de etanșare canalizare) Dn500 - 1200mm | 2 |  | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 3. | Generator de Curent și Sudură | 1 |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4. | Ciocan Demolator | 1 |  | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5. | Ciocan Rotopercutor cu Acumulator | 1 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. | Polizor Unghilar cu Acumulator | 2 |  | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 7. | Placă Vibrocompactoare reversibilă | 1 |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8. | Mai Compactor | 1 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. | Nivelă Optică + Trepied + Miră | 1 |  | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Valoare estimată procedură – lei fără TVA |  | 129.000,00 |

Criteriul de atribuire:  Respectarea Specificaţiilor Tehnice, în primul rând, apoi Preţul cel mai

scăzut / produs.

Sursa de finanţare:  Planul de Dotări pe Anul 2022, al Sectorului Canal, pozițiile: 6, 7, 8, 9, 10, 11

12, 14 și 15.

Şef Sector Canal                               		               Întocmit

Ing. Ștefan ZETOCHA   			                Ing. Ovidu PAVEL

# SZ/OP