|  | Punct de Lucru Beius | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. BI22746 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 27.06.2023 |

Aprobat					 						    Director Tehnic

ing. Romulus Cristian POPA

Catre,

Compartimentul Tehnic

CAIET DE SARCINI

Privind

FURNIZARE  DE  PRODUSE

### I.  AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ:

S.C. COMPANIA  DE  APĂ  ORADEA  S.A.  -  Punct de Lucru Beius

- OBIECTUL  CONTRACTULUI:

„ Achizitia pieselor de schimb pentru functionarea gratarului automat DT 011 Estruagua, format din:

-un set Lant gratare DT-011, cod: L. DT-011 (un set compus din doua bucati lant, fiecare cu o lungime de 15.04m);

- doua  bucati roti dintate cod: LD.S.DT011 (pentru antrenarea lantului la partea inferioara a gratarului DT 011);

- sase pieptene gratar DT-011, cod C.SS 316.DT 011 (din otel inox AISI316)’’,

pentru Statia Epurare Beius, str Crisului, nr.39, jud.Bihor”.

COD CPV:  44541000-4 -Lanturi articulate

- LOCUL  DE  MONTARE (a pieselor de schimb):

S.C. COMPANIA  DE  APĂ  ORADEA  S.A. -   Punct de Lucru Beius, Statia de epurare ape uzate, localitatea Beiuş, str. Crisului, nr. 39, judetul Bihor

- INFORMAŢII  TEHNICE:

-Descrierea tehologica:

Staţia de Epurare Beius, str. Crisului nr.39, judeţul Bihor, este amplasată pe malul drept al râului Crişul Negru, coordonate Stereo’70; X 577217; Y 295977, cu o capacitate 12000LE, debit 70l/s, realizata prin procesul tehologic de epurare mecanica, chimica, biologica cu eliminarea nutrientilor prin aerare prelungita.

Apa uzata este preluata in Statia de Epurare Beius, curatata initial mecanic prin intermediul gratarelor automatizate cu lant.

Apa uzata intra in camera gratarelor prin doua compartimente, unde este curatata de materialele grosiere cu doua gratare automatizate cu lant, avand inclinarea la 750.

Lantul Gall este un lant de transmisie, antrenat cu ajutorul rotilor dintate, parti componente ale ansamblului de angrenarea gratarului rar automatizat cu lant, model DT-011.  Corpurile grosiere sunt retinute de piepteni, transportate pe surubul transportor-compactor, descarcate in containerele metalice de 1.1mc in vederea eliminarii cu firme autorizate. Datorita uzurii avansate si a conditiilor meteorologice nefavorabile, lantul GALL de la un gratar rar s-a avariat prin ruperi succesive, nereusindu-se remedierea acestuia. Astfel, in prezent preluam apa uzata printr-un singur compartiment (~61 l/s), neavand de rezerva alt gratar rar. In cazul  defectarii si celui de-al doilea gratar, nu se va putea prelua apa uzata din oras.

Avand in vedere cele mentionate va rugam sa  ne aprobati achizitionarea acestui echipament avand caracteristicile prezentate in cele ce urmeaza:

- Lant GALL (1 set), pentru Gratare Automatizate  tip  DT-011,  Cod: L. DT-011, Estruagua

compus din doua bucati, fiecare cu o lungime de 15.04m, material Otel carbon, referinta:

CDN M40 P80 C-43 …………………………………………………………..1 set ( 1 set = 2 buc)

- Roata dintata cod: LD.S.DT011, pentru antrenarea lantului la partea inferioara a gratarului DT 011…………………..…………………………………………………………………2buc

- Pieptene gratar DT-011, cod C.SS 316.DT 011 (din otel inox AISI316)…………6buc

- Modul de intocmire a ofertei tehnice:

-Identificarea echipamentului:

Gratarul Rar Automatizat cu lant DT-011 Estruagua Spania:

- an fabricatie: 2017, OT 17/0514, model DT-011, seria 8366067, producator Estruagua Spania

Partile componente ale gratarului rar automatizat cu lant DT011 sunt:

- Subansamble:

Grătar filtrant 25 mm - 1buc cu bare 10*30mm, Tablou electric - 1 buc,  Motor ABB, 0.37kW- 1buc,  Protectie fată -  1 buc, Placă întinzătoare -  2buc, Capac protectie spate -  2buc, Suport fixare - 2 buc, Pieptene - 6buc, Motor ABB 2.2kW- 1 buc la Transportor elicoidal compactor CTH - 1buc;

- Specificatii tehnice:

Lant Gall: standardizat din otel carbon.

Rolul lantului Gall este de transmisie a sarcinilor grele. Za – material otel C.

Cod de referinta: CDN  M40 P.80 C-43

Pieptene gratar DT011: realizat din otel inoxidabil de calitate AISI 316; dintii sunt piese independente, ce usurează înlocuirea în caz de uzură. Grebla confectionata din otel inox AISI316.

Cod de referinta: C.SS316.DT011

Roata dintata pentru antrenare lant gratar DT011: piesa de schimb  uzata, amplasare la partea inferioara a gratarului Estruagua DT-011, in zona de contact permanenta la interfata cu apa.

Cod de referinta:LD.S.DT-011

Pinion (superior /inferior):

Cod de referinta: Ru-TM40/80CH.C-43

Sasiu: realizat integral din otel carbon galvanizat (standard) sau otel inoxidabil de calitate AISI 304 sau 316, acesta sustine întreg ansamblul, formând o structură fixă de profiluri metalice; are rolul de a ancora grătarul pe canal si de a ghida pieptenii în interiorul acestuia.

Grătar filtrant: alcătuit din profiluri dreptunghiulare (10-100 mm) din otel inoxidabil de   calitate AISI 304 sau 316, amplasat in sensul de curgere a apei,  inclinarea la 75º.

Ancorarea: realizat pe suport beton, cu ajutorul unor buloane de ancorare STIHC 11L 10 X 80.

Tabla de protectie: nu lăsa să intre solide nedorite între peretele canalului si echipament, se adaptează formei canalului si se fixează în puncte de sudură pe cadru.

I.Modul de intocmire a ofertei tehnice :

| Nr. crt. | Caracteristici tehnice | componente |
| --- | --- | --- |
| 1. | Set Lant GALL, pentru Gratare Automatizate tip DT-011, Cod: L. DT-011, compus din doua bucati lant fiecare cu o lungime de 15.04m, material otel carbon, cod de referinta: CDN M40 P80 C-43 | Za: material otel C. lungime -105mm latime -25mm inaltime (pas) -80mm grosime -3mm surub: partial filetat M8*65mm piulite: M8 Rola = 36mm Distanta intre role = 45mm Lungime totala = 1192 cm Lungime seg 1 =208 cm, Lungime seg2 = 194cm Inaltime canal 4460mm |
| 2. | Roata dintata pentru antrenare lantului din partea inferioara a gratarului Estruagua DT-011 : Cod de referinta:LD.S.DT-011 | Roata dintata este din fonta : - are 8 dinti. -in interior – are o bucsa de bronz. |
| 3. | Pieptene gratar DT-011 : realizat din otel inoxidabil AISI316 Cod de referinta: C.SS316.DT011 | Montarea pe lant a suportului greblei : - trebuie sa aiba pe partile laterale 2 piese sudate, identice ca dimensiuni cu zaua lantului gall. Grebla propriu-zisa este confectionata din otel inox AISI316, are dimensiunile de baza de L=195mm, H=200mm, grosimea = 6mm, are 6 dinti. Suportul greblei este din otel inox AISI 316. |

II.Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate | UM | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set Lant GALL, pentru Gratare Automatizate tip Estruagua DT-011, Cod: L. DT-011, compus din doua bucati lant,fiecare cu o lungime de 15.04m, material otel carbon Cod de referinta: CDN M40 P.80 C-43 Caracteristici lant: Rola = 36mm, Distanta intre role = 45mm, Lungime totala = 1192 cm, Lungime seg. 1=208 cm, Lungime seg.2 = 194cm Inaltime canal 4460mm | 1 (1 set = 2 buc lant) | SET |  |
| 2. | Roata dintata pentru antrenare lantului din partea inferioara a gratarului Estruagua DT-011 : Cod de referinta: LD.S.DT-011 | 2 | Buc |  |
| 3. | Pieptene gratar DT-011 : realizat din otel inoxidabil AISI316 Cod de referinta: C.SS316.DT011 | 6 | Buc |  |

-Defectiune produsa :

Datorita conditiilor meteorologice nefavorabile (ploi torentiale) au fost antrenate cantitati de materii solide cu dimensiuni foarte mari prin sistemul de canalizare, producandu-se o avarie prin ruperea Lantului Gall, o uzura avansata la rotile dintate si piepteni, ducand la nefunctionarea Gratarului rar automatizat DT-011, afectand procesul de epurare mecanica a apelor uzate preluate din Beius.

Lantul Gall este un lant de transmisie, antrenat cu ajutorul rotilor dintate, care sunt parti componente ale ansamblului de angrenare a Gratarului rar automatizat cu lant, model DT-011, iar corpurile grosiere sunt retinute de piepteni, ulterior sunt transportati pe surubul transportor-compactor cu descarcare in containerele metalice de1.1mc pentru a se elimina prin firme autorizate pentru deseuri.

Atasam prezentei oferta primita, de la operatori economici dupa cum urmeaza:

-de la SC EDWARDS INTERNATIONAL GROUP SRL  BUCURESTI,( fiind unic ofertant autorizat in Romania pentru echipamentele Estruagua Spania, adresa : 7 Calusei St., 021351, sector 2, Bucuresti, tel.+40 31 5 405 000, e-mail:office@edwards.ro) - care a ofertat cu EIGO 2168 /14.06.2023, la un pret estimativ de  48073,60lei (anexa 1)

- Etc

- ;

V. MODALITATE DE FINANTARE:

- Plan anual de reparatii (mentenanta si piese de schimb) anul 2023- PL Beius – Statia Epurare

VI. VALOARE ESTIMATA:

1X 48073,60 = 48073,60LEI (FARA TVA)

VII.DURATA DE FURNIZARE (fara montaj si punere in functiune):

-8 saptamani de la comanda ferma/semnarea contractului;

VIII. CONDITII DE PLATA:

-conditiile de plata se pot agrea conform notei de comanda / contract, nu se vor include lucrari civile, hidromecanice, electrice, automatizare, montaj si PIF;

IX. GARANTIE:

-24 luni sau conform legii;

X.ASISTENTA TEHNICA:

-incheiere de comanda /sau contract si se va realiza cu respectarea cerintelor GDPR.

Avizat:		Vizat:		           Vizat:                                Vizat:

Inginer Șef              Șef Comp. AP           Șef Sector Epurare             Șef Sector Judetul Bihor

ing. Petru HICEA     ing. Vivianne SAVA     ing. Stefan MIHELER           Ing.Laurentiu DANȘA

Întocmit,

Coordonator canalizare                                         Ingineri Statie Epurare

ing. Mariana BALINT              Ing. Nicolae Ioan HALMAJAN   Ing.  Claudiu Viorel BRISCAN

MB/MB